## Slide 1: Quartus II简介
QuartusⅡ
  Altera公司推出的新一代开发FPGA的软件，适合于大规模逻辑电路设计。
  支持多种编辑输入法：
    图形编辑输入法
    VHDL、Verilog HDL和AHDL的文本编辑输入法
    符号编辑输入法
    内存编辑输入法。
Quartus II 和 MAX+PLUS II
  Maxplus II是Quartus II的前身
  QuartusII功能更全
  一般第一次运行QuartusII的时候，QuartusII都会弹出对话框，问你使用MAX+PLUSII风格的界面还是QuartusII的界面，如果您以前没用过MAX，建议直接用QuartusII的风格

## Slide 2: Quartus II开发环境
资源管理窗
信息显示窗
编辑状态显示窗
工程工作区
工具栏

## Slide 3: Quartus II设计流程
我们的要求

## Slide 4: QuartusⅡ原理图输入设计法步骤：
建立工程项目（工程目录、名称和选择合适器件）
编辑原理图文件（放置元件、设定输入输出管脚名称、连线）
编译原理图文件（检查电路是否有错误）
仿真设计文件（得到仿真波形验证设计结果）
生成和使用元件符号

## Slide 5: 1.建立工程Project
首先建立工作库目录，以便存储工程项目设计文件。
启动QuartusII软件
使用New Project Wizard，可以帮助用户完成一个新工程的初步设置，包括：
  工作目录及工程名称；
  最高层设计实体（top-level design entity）的名称（通常与工程名相同）；
  工程中使用的设计文件、其他源文件、用户库（libraries）；
  EDA 工具；
  目标器件系列（Target device family）和具体器件（device）等。

## Slide 6: 1）选择菜单命令File|New Project Wizard

## Slide 7
可先在电脑中建立工程项目存放的目录如：
E:\Quartus-II projects\Half_Adder
图 New Project Wizard 对话框

## Slide 8
图 工程项目基本设置
工程项目目录
项目名称
项目顶层设计实体名称
2）选择项目存放目录、填写项目名称。
注意项目顶层设计实体名称必须和项目名称保持一致。

## Slide 9: 3）添加源文件。
添加与该工程相关的设计文件（如果有）：
Graphic (.BDF, .GDF)
AHDL
VHDL
Verilog
EDIF
VQM
添加用户自定义库的路径名
User libraries
MegaCore®/AMPPSM libraries
Pre-compiled VHDL packages
将设定的工程目录中的所有设计文件加入到工程文件栏中
如果没有设计文件或者库，就直接点击“Next”即可

## Slide 10: 如果之前在新建向导中的跳过了“Add File”这一步 ，可以在工程生产完毕之后，在导航界面的“Files” 下点击右键弹出菜单选择“Add/Remove Files in Project”。

## Slide 11
可以通过以下选项的筛选，缩小可用器件列表的范围，以便快速找到需要的目标器件：
Package：筛选器件的封装；
Pin count：筛选器件的引脚数；
Speed grade ：筛选器件的速度等级。
选择所使用器件系列
系统自动给所设计的文件分配一个器件
用户指定目标器件
4）选择可编程逻辑器件。可以手动选择需要的器件，也可由编译器自动选择。

## Slide 12
选择综合、仿真、时序分析等第三方工具
如果没有调用第三方工具，可以都不选
5） 选择其他EDA工具。

## Slide 13
确认全部参数设置，若无误则单击Finish按钮，完成工程的创建；若有误，可单击Back按钮返回，重新设置。
6）显示由新建工程文件摘要。

## Slide 14
顶层文件的实体名
工程名

## Slide 15: 2.编辑原理图文件
1）建立原理图文件。
在 Quartus II 主界面 菜 单 栏 中 选 择 File -New，弹出新建设计文件
AHDL文本文件
流程图和原理图文件
网表文件
在线系统文件
Verilog HDL文本文件
VHDL文本文件
图2.9 新建文件对话框

## Slide 16
右侧空白处就是原理图的编辑区
图 图形编辑界面

## Slide 17: 2）编辑输入原理图文件。 （1）打开Symbol对话框。在原理图编辑窗中的任何一个位置上双击鼠标的左键；或单击鼠标右键，在弹出的选择对话框中选择Insert-Symbol，将跳出一个Symbol对话框。
图 Symbol对话框

## Slide 18
常见芯片
常见逻辑门
常见触发器
输入/输出引脚
常量、地、电源等

## Slide 19
也可直接输入元件名称查找

## Slide 20
（2）放置元件。点击 OK 按钮，或双击所选元件后，光标变为十字型且有元件模型随之移动。在空白图中适合位置单击左键放下元件。然后重复操作再放置一个。

## Slide 22
（3）设定各个输入、输出引脚名。
双击pin_name使其底色变为黑色后，输入引脚名称；
或双击input，弹出“Pin Properties”对话框，在“Pin name”一栏中填上引脚名字。

## Slide 23
（4）连接各元器件。
将光标移到input右侧，待变成十字形光标时，按下鼠标左键（或选中工具栏中的 工具，光标自动会变成十字形的连线状态），再将光标移动到异或门的左侧，待连接点上出现蓝色的小方块后释放鼠标左键，即可看到input和异或门之间有一条连线生成。
重复上面的方法将图中各种符号连接起来，注意不要超过管脚端，不到或超过管脚端都会在线端显示×。

## Slide 24
（5）保存文件。单击保存文件按钮。在弹出的对话框中的“文件名”下，输入原理图文件的名称“half_add.bdf”，单击“保存”按钮即可保存文件。

## Slide 25
3.编译原理图文件
执行菜单“Processing” 下的“Start Compilation” ，进行编译。
编译结束后可能会出现错误和警告提示。

## Slide 26: 编译过程
  分析与综合（Analysis & Synthesis） ：分析和检查输入文件是否有错误，菜单命令是QuartusⅡ主窗口Process菜单下Start\Start Analysis & Synthesis；
  适配（Fitter） ：在适配过程中，完成设计逻辑器件中的布局布线、选择适当的内部互连路径、引脚分配、逻辑元件分配等，菜单命令是QuartusⅡ主窗口Process菜单下Start\Start Fitter；
  编程（Assembler） ：产生多种形式的器件编程映像文件，通过软件下载到目标器件当中去，菜单命令是QuartusⅡ主窗口Process菜单下Start\Start Assembler；
  时序分析(Classical Timing Analyzer) ：计算给定设计与器件上的延时，完成设计分析的时序分析和所有逻辑的性能分析，菜单命令是QuartusⅡ主窗口Process菜单下Start\Start Classical Timing。

## Slide 27: 编译类型
全编译
  一个命令（Processing/Start Compilation）完成全部四个编译环节。
  操作简单，适合简单的设计。
分步编译
  使用对应命令分步执行对应的编译环节，每完成一个编译环节，生成一个对应的编译报告。
  对于复杂的设计，选择分步编译可以及时发现问题，提高设计纠错的效率，从而提高设计效率。

## Slide 28: 编译报告窗口Compilation Report
编译完成以后，编译报告窗口Compilation Report会报告工程文件编译的相关信息，如编译的顶层文件名、目标芯片的信号、引脚的数目、信号延时时间等等 。
图 输出信号对输入信号延时时间报告

## Slide 29: 4.仿真设计文件
（1）建立矢量波形文件。
File|New 选择Verification/Debugging Files，选择Vector Waveform File （波形文件）。
【注】： Quartus II 10.0之后的版本就没有这个功能。只能用modelsim之类的仿真工具，但modelsim只能仿真hdl（硬件描述语言）文件，不能仿真原理图。
1）建立仿真文件

## Slide 30
图 矢量波形编辑窗口

## Slide 31
2）添加引脚或节点。
鼠标在该处单击右键，出现“Insert Node or Bus”对话框，选择Insert Node or Bus命令
图2.32

## Slide 32
单击OK后出现波形编辑界面

## Slide 33
图 添加节点后的矢量波形编辑窗口

## Slide 34
3）设置仿真时间
执行Edit-End Time…命令，设置合适的仿真结束时间

## Slide 35
执行Edit-Grid Size…命令，设置合适的时间网格

## Slide 36
4）编辑输入信号并保存文件。
在矢量波形编辑窗口中单击选择“Name”下方的信号，即选中该行的波形。
单击波形编辑工具栏中的相应按钮（功能如右图所示），编辑输入信号，单击“OK”按钮，输入信号设置完毕。

## Slide 37
5）进行功能仿真
（1）选择功能仿真
在矢量波形编辑窗口中单击“Assignments”菜单下的“Settings”命令；
在Category栏中选择“Simulator Setting”；
在右侧的“Simulation mode”的下拉菜单中选择“Functional”选项（软件默认的是“Timing”选项）；
单击“OK”按钮后完成设置。
图 指定功能仿真模式

## Slide 38
（2）生成功能仿真网络表
单击“Processing”菜单下的“Generate Functional Netlist”命令后会自动创建功能仿真网络表。完成后会弹出相应提示框，单击“确定”即可。

## Slide 39
（3）开始功能仿真
单击“Processing”菜单下的“Start Simulation ” 执行模拟仿真。仿真无误后，通过点击右键菜单中的 Zoom 命令将波形放至合适大小。
1）

## Slide 40
1）封装元件符号。 执行菜单命令“File” 下的“Create/Update” 中的“Create Symbol File for Current File” 命令，将本设计电路封装成一个元件符号，供以后在原理图编辑器下进行层次设计时调用。
5.生成元件符号

## Slide 41
生成的符号存放在本工程目录下，文件名默认与设计的实体名称一致，文件后缀名.bsf。
原理图的编辑区双击左键，在出现的“Symbol对话框”中可看到该封装的元件。
2）在本工程中保存和使用封装元件

## Slide 42
（1）自定义元件库。
将所有自定义的封装元件的bsf文件和bdf文件拷贝至一个文件夹（自定义元件库，例如E:\FYY\QuartusII project\fyyLibrary）。
在“Assignments”菜单中选择“Settings”，在“Libraries”选项中加入自定义元件库（选择其对应的文件夹）
3）在其它工程中保存和使用封装元件

## Slide 43
（2）加入bdf文件。
在导航界面的Files下点击右键弹出菜单选择“Add/Remove Files in Project”，选择加入要使用元件的对应bdf文件（该文件可以不和bsf文件在同一目录下）。
如不加入对应bdf文件，编译会报错。

## Slide 44
（3）使用自定义封装的元件。
原理图的编辑区双击左键，在出现的“Symbol对话框”。
选择自定义元件库文件，在其中找到对应的封装元件。

## Slide 45: 3.4.1 根据逻辑问题的描述写出逻辑表达式
一、逻辑问题描述—真值表—逻辑表达式
1. 半加器 Half-Adder（与非门）
输入变量：加数A、B
输出函数：和 Sh、进位Ch
A B | Sh Ch
0 0 0 1 1 0 1 1 | 0 0 1 0 1 0 0 1
1
1
A
B
Sh
&
&
&
&
A
B
Sh
&
Ch
半加器
A
B
Ch
Sh
1
A
B
Ch
Ch = AB
= AB
Sh = AB + AB = A⊕B
= AAB BAB

## Slide 46: 用“半加器”实现全加器
Si = Ai ⊕ Bi ⊕ Ci-1
= Sh1 ⊕ Ci-1
= Sh2
= AiBi + Ai Bi Ci-1 + Ai Bi Ci-1
= Ch1 + Ci-1 (Ai ⊕ Bi )
= Ch1 + Ci-1 Sh1
= Ch1 + Ch2
= Ch1 + Ci-1 (Ai Bi + Ai Bi )
半加器
Ch2
Sh2
半加器
Ai
Bi
Ch1
Sh1
Ci-1
≥1
Ci
Si
全加器
Ai
Bi
Ci-1
Si
Ci
Ci = Ai Bi Ci-1 + Ai Bi Ci-1 + AiBi Ci-1 + AiBi Ci-1
Sh = A⊕B
Ch = AB

## Slide 47: 串行加法器的激励函数和输出函数卡诺图
D ＝ ai bi + bi yi-1 + ai yi-1
二进制状态表
激励函数
输出函数
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
10
11
01
00
yi-1
ai bi
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
10
11
01
00
yi-1
ai bi
Si ＝ ai bi yi-1 + ai bi yi-1 + ai bi yi-1 + ai bi yi-1
＝ yi-1 ( ai bi + ai bi ) + yi-1 ( ai bi + ai bi )
＝ yi-1 ( ai + bi )+ yi-1 ( ai + bi )
= yi-1 + ai + bi
1/0
1/1
1/0
0/1
1
0/1
1/0
0/1
0/0
0
10
11
01
00
yi-1
ai bi